使用方法

# 接线
I0.0	钢坯编码器输入时钟
I0.1	钢坯热金属检测器
I0.2	K1电机工作状态监测
I0.3	K1液压马达编码器时钟
I0.4	K1液压马达编码器方向
I0.5	没有使用
I0.6	成品钢编码器输入时钟
I0.7	成品钢金属检测器
I1.0	行程开关，最低端
I1.1	行程开关，最高端
I1.2	K1液压马达脱机控制	初始化的时候如果启动这个开关PLC不会进入工作状态

Q1.0	液压马达，向下
Q1.1	液压马达，向上

# 使用方法
主流程
1. PLC上电
2. PLC开始寻找可调节范围，首先向上运动，直到碰到最上方的行程开关I1.1；
3. PLC转换方向向下， 直到碰到最下方的行程开关I1.0
4. PLC进入工作状态，等待钢坯信息
5. 得到钢坯信息后计算期望的辊缝高度
6. 使用Q1.0，Q1.1控制液压马达走到指定位置，PLC通过I0.3，I0.4检测是否抵达指定位置。抵达指定位置后，进入轧钢状态
7. 当检测到K1电机工作过工作且收集到了成品钢，则完成当前本轮操作，重新从4（等待钢坯信息），开始工作

采集钢坯信息
1. 当钢坯的热金属检测器检测到物体，则开始计数
2. 当钢坯的热金属检测器丢失检测到的物体后，统计计数值
3. 如果计数值是一个合理的长度，则保存下来，拱主流程使用，否则直接丢掉

采集成品钢信息流程
1. 当成品钢的热金属检测器检测到物体，则开始计数
2. 当成品钢的热金属检测器丢失检测到的物体后，统计计数值
3. 如果计数值是一个合理的长度，则保存下来，拱主流程使用，否则直接丢掉